PCM30 综合业务接入设备

用

户

手

册

目录

一、产品简介  ……………………………………………………………3

二、主要特征………………………………………………………………3

2.1  成帧E1接口	…………………………………………………………………………3

2.2  10/100Base-T接口	……………………………………………………………………3

2.3  局端电话接口卡：FXO	………………………………………………………………3

2.4  用户端电话接口卡：FXS	…………………………………………………………3

2.5  V.24/RS485数据接口卡：V.24/RS485	…………………………………………3

三、主要技术指标………………………………………………………..	3

3.1光接口	…………………………………………………………………………………4

3.2 2M接口规范：	………………………………………………………………………4

3.3  FXO、FXS接口规范：	………………………………………………………………4

3.4 V.24/RS485接口规范	…………………………………………………………………4

3.5 以太网接口规范	………………………………………………………………………4

3.6 物理指标	…………………………………………………………………………………5

3.7 供电方式	…………………………………………………………………………………5

3.8环境要求	…………………………………………………………………………………5

四、设备说明	………………………………………………………….5

五、典型应用及安装 …………………………………………………….7

六、用户接口线定义……………………………………………………	8

一、产品简介

PCM30综合业务接入设备是在E1传输通道或光纤传输通道上传输30路64K话音，或者部分时隙用于传输N*64K数据业务（以太网数据）的，或者部分时隙用于RS232数据业务的复用传输设备。

PCM30采用独立式结构，通过将10/100Base-T以太网、话路、RS232等复用在一个E1传输，适合于通过光纤、微波、DDN专网等信道将接口的工作距离进行延伸。

二、主要特征

2.1  成帧E1接口

1、成帧E1接口符合ITU-T G.703 G.704和G.823标准

2、75Ω BNC接口

3、具有多种告警灯指示，方便故障定位

4、DC－48V供电方式 AC202V（外配适配器）

## 2.2  10/100Base-T接口

1、符合IEEE 802.3标准，采用RJ-45接口

2、10/100M自适应，

3、交叉/直通网线自适应，

4、全/半双工工作模式自适应。

## 2.3  局端电话接口卡：FXO

1、FXO接口卡主要完成：用户话音信号与主板信号的相互转换；

2、用户线状态信号与数字信令之间的相互转换；

3、FXO卡主要用于连接自动用户电话交换机、共电电话交换机等的接口。

## 2.4  用户端电话接口卡：FXS

1、FXS接口卡主要完成：向电话用户馈电；过压和过流保护；被叫时向用户送铃流；监视用户摘挂机状态；

2、FXS可以用于自动电话、共电电话、计费电话等远端电话接口。

3、本卡支持来号显示功能。

## 2.5  V.24/RS232/RS485数据接口卡：

异步工作方式下，异步传输速率为19200bps以下，为传输速率自适应方式。

# 主要技术指标

# 3.1  光接口

本设备可换设两种光接口：在B 种接口的情况下,以太网接口可以达到线速100M.

- A：          光纤速率：4.096Kb/s±50ppm

- B：          光纤速率：156Mb/s±50ppm

- 波长：        1310nm

- 出光功率：    -2～-11dBm

- 接收灵敏度：  优于-36dBm

- 接收动态范围：34dB

接口形式：    FC或SC（可选）默认为FC接口

## 3.2  E1接口规范：

全面符合ITU-T  G.703建议标准

码型：		  HDB3

码速率：		  2048kbit/s±50ppm

阻抗：		  75Ω(非平衡接口)

帧结构：	      PCM30/31

信令：		  随路信令

## 3.3  FXO、FXS接口规范：

阻抗：		  三元复式阻抗200Ω+560Ω//0.1μF

音频范围：	  300Hz―3400Hz

压缩率：		  ITU G.711中A律

环路电流：	  25mA/路

## 3.4  V.24/RS485接口规范

1、V.24接口规范

传输速率：异步≤19200bps    同步≤256 Kbps

电气特点：符合CCITT V.28协议

2、RS485接口规范

传输速率：1Mbps

电气特点：符合RS485协议

## 3.5  以太网接口规范

1、以太网广域实际传输速率：

A 种光接口：由配置时隙数决定

B 种光接口：为真正线速100M。

2、以太网接口：10/100Base-T 10M/100M自适应，全双工/半双工自适应，

1）交叉线/直通线自适应

2）以太网接口兼容IEEE 802.3协议

## 3.6 物理指标

长×宽×高：483mm×250mm ×44mm

净重：3Kg

## 3.7 供电方式

电源模式：48V DC 或   220V  AC　50Hz (外配适配器)

功耗：15W

## 3.8 环境要求

温度：0℃～50℃

湿度：90%(35℃)无凝结

# 四、设备说明

4.1 设备前面板说明：

1、指示灯说明

| 指示灯 | 颜色 | 意义 | 正常工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿色 | 电源指示 | 亮 |
| LINK | 绿色 | 10/100M网口连接指示 | 亮 |
| LTX | 黄色 | 网口或数据口发送数据状态指示 | 闪亮 |
| LRX | 黄色 | 网口或数据口接收数据状态指示 | 闪亮 |
| NOP | 红色 | 光口工作状态指示灯 | 无光时灯亮 |
| LOS | 红色 | E1信号消失告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| AIS | 红色 | E1信号AIS告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| LOF | 红色 | E1帧或复帧失步告警指示灯 | 告警时：亮 正常： 灭 |
| RA | 红色 | 对告 | 对端E1接收信号告警 |
| MFRA | 红色 | 复帧远端对告 | 对端复帧失步告警 |

2、设备前面板功能开关说明：

功能拨码开关分主从时钟设置和以太网口时隙数设置开关

功能开关第1位：   ON ：设本端设备为主时钟

OFF： 本端设备为从时钟

点对点使用时，必须一端为主另一端为从。

PCM30 时隙分配如下图所示：

在E1传输中，总共分为32时隙，其中第0 时隙，用于帧头。第16时隙用于信令传输，不能为用户所用。

话路占用时隙从第1 时隙开始，最大到第31时隙。

在使用光接口A接口或电接口方式时，以太网数据封装在E1中传输，占用E1的资源，需要设置占用时隙。

以太网口LAN占用时隙数由面板功能拨码开关5，6，7，8四位设置，最大可设置15个时隙，（见下表） ，以太网占用时隙后，相应的话路时隙被占用。

缺省设置：拨码开关在OFF  位置  ，话路缺省为30路配置，LAN口 缺省为0 个时隙占用。

话路，时隙 配置 二进制对应编码见附表。

当使用RS232串口时，串口卡直接插在话路槽位上，每卡2路，每路占用一个话路时隙。相应话路被占用。

在使用B 种光接口时，E1 、以太网数据各自独立在光纤中传输，其中以太网数据以线速100M方式传输，此时无需设置以太网占用资源。

附：

表一：   LAN时隙设置二进制代码对照表（ON：1 OFF：0）

| LAN时隙数 | 开关5678位 | LAN时隙数 | 开关5678位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 左0000右 | 8 | 1000 |
| 1 | 0001 | 9 | 1001 |
| 2 | 0010 | 10 | 1010 |
| 3 | 0011 | 11 | 1011 |
| 4 | 0100 | 12 | 1100 |
| 5 | 0101 | 13 | 1101 |
| 6 | 0110 | 14 | 1110 |
| 7 | 0111 | 15 | 1111 |

4.2 设备后面板说明:

PGND GND -48V   -------------------  48V DC   电源接线柱

IN/OUT    ----------------------------   75Ω  G.703接口

LAN  ------------------------------------  网口

RS232(占用电话口位置,未标示)-------异步串口

1，2，3……30--------------------电话/数据接口

PCM30 可以把E1口换成光口，同时换后面板，将75Ω  G.703接口换成光接口出口，节省光端机使用。

五、 典型应用及安装

5．1 典型应用

5.2   安装步骤

1、首先在局端把要延伸的电话用话机试打入或拨出，确保局端电话工作正常，然后接到PCM设备局端侧。

2、正确连接E1或光纤。

3、设置E1，一端设置为主时钟，另一端设置为从时钟。若设备都连接到交叉连接设备,交叉连

接设备设为主时钟，则PCM30都设为从时钟。

注：此设备必须成对使用，一端为主站（主时钟），另一端为从站（从时钟）。

4、接通电源。

5、见上一节，根据需要设置拨码开关。

六、用户接口接线定义

6．1、RJ45接口插针定义：

双排RJ45插针定义

6.2 各种业务接口插针定义

1、电话口的a,b线用RJ45的第4,5脚，可以直接采用RJ11 的水晶头。

2、RS232接口的接法，和PC机的DB9串口相接时，对应插针号相接:

| 信号名称 | RJ45 | DB9 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RXD | 5 | 2 | 输入 |
| TXD | 4 | 3 | 输出 |
| GND | 7 | 5 | 信号地 |

6.3以太网口的接法:

对以太网口,RJ45的1,2针为一组,3、6为一组。1，2 分别为发的TX+，TX-。3、6为RX+，RX-。在做网线时，他们各自应为一对绞合线。但收发可以不区分，因为本机对以太网口，交叉，直通网线自适应。

# Text boxes

RS232数据

RS232数据

路由器/以太网交换机

路由器/以太网交换机

PCM30 综合接入设备

PCM30综合接入设备

0  1                        15  16   17                                31

PGND  GND  -48V

LAN  29   27    25            9    7    5     3    1

IN   OUT           30    28   26            10   8     6    4    2

PCM30（F） 综合业务接入设备

PWR      LINK1   LTX1   LRX1              NOP    LOS     AIS      LOF    RA     MFRA

功能选择

2M 传输网

PBX

模拟电话机接口

普通电话机

8----------1

1----------8

LAN

时隙

话路占用时隙